Управляемая камера Aver Cam530

| № п.п | Параметры системы | Требование |
| --- | --- | --- |
| Требования для управляемой камеры |
| 1. | Управляемая камера должна быть Plug&Play устройством Управляемая камера должна подключаться по USB порту к персональному компьютеру Все компоненты управляемой камеры должны быть произведены одним производителем и иметь общую сервисную поддержку производителя Камера должна иметь возможность обновления управляющего программного обеспечения в течении периода эксплуатации – не менее 1 год. Управляемая камера должна иметь предустановленные режимы камеры(пресеты) — не менее 10 шт. |
| Состав комплекта |
| 2. | Камера – не менее 1 шт . Пульт дистанционного управления камерой — не менее 1 шт. USB-кабель для подключения к ПК(длинна 5 м) — не менее 1 шт. HDMI кабель не менее 3-х метров — не менее 1 шт. Источник питания для камеры — не менее 1 шт. Краткое руководство — не менее 1 шт. Крепление для камеры — не менее 1 шт. |
| Характеристики |
| Технические требования |
| 3. | Требования к системе | Windows 7/8/8.1/10 Mac OS 10.7 и более поздней версии |
| 4. | Требования к оборудованию | Процессор Intel® Core 2 Duo 2,4ГГц Оперативная память 2 ГБ и более Пространство на жестком диске для записи видео Порт USB 2.0 mini-B |
| 5. | Физические порты | RS-232 USB HDMI |
| Характеристики камеры |
| 6. | Разрешение камеры | Не менее Full HD 1080p |
| 7. | Поворот | Не менее ±130° |
| 8. | Наклон | Не менее +90°/-25° |
| 10. | Разрешение при частоте кадров 60, 30 и 15 кадров/сек | Full HD 1080p (1920x1080) HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) |
| 11. | Развертка | Прогрессивная |
| 12. | Увеличение объектива | Не менее 12-кратное оптическое увеличение |
| 13. | Другие стандарты и протоколы | Не менее 3,9 мм (режим wide) ~ 47,3 мм (режим tele) |
| 14. | Диафрагменное число объектива | Не менее 1.8 (режим wide) ~ 2.8 (режим tele) |
| 15. | Регулировка диафрагмы | Автоматическая |
| 16. | Отношение сигнал/шум | Не менее 50 Дб |
| 17. | Минимальное освещение | Не менее 1 люкса |
| 18. | Подавление шумов в изображении | 2D подавление шумов 3D подавление шумов |
| 19. | Дополнительные функции | Компенсация заднего света Переворот изображения Зеркальное отображение Датчик изображения |
| 20. | Минимальное рабочее расстояние | Не менее 1-го метра |
| 21. | Возможность монтажа | Настольный Настенный Потолочный |
| 22. | Разъем kensington | Не менее 1 шт. |
| Физические характеристики |
| 23. | Конструктив корпуса | Моноблок с внешним источником питания |
| 24. | Вес | Не более 1,6 кг. |
| 25. | Параметры электропитания | 100-240 В +/- 10%, 47-63 Гц |
| 26. | Рабочая температура | 0° – 40°C |