Конференц-фон

Aver Fone50

| № п.п | Параметры системы | Требование |
| --- | --- | --- |
| Требования к конференц-фону |
| 1. | Конференц-фон должен быть предназначен для работы группы людей с удаленной стороной посредством аудио в режиме вызова точка-точка или многоточечного вызова с использованием аудио сервера Конференц-фон должен подключаться к персональному компьютеру по USB Все компоненты конференц-фон должны быть произведены одним производителем и иметь общую сервисную поддержку производителя Компоненты группового абонентского терминала должны иметь возможность обновления управляющего программного обеспечения в течении периода эксплуатации – не менее 1 год. |
| Состав комплекта терминала ВКС |
| 2. | Конференц-фон – не менее 1 шт . Комплект кабелей для подключения. |
| Характеристики |
| Системные требования |
| 3. | Операционная система | Windows 7/8/8.1/10 Mac OS X 10.7 и более новые |
| 4. | Требование к оборудованию | 2.4GHz Intel ® Core 2 Duo 2GBRAM и более Свободное место для записи USB порт |
| 5. | Поддерживаемые приложения | Polycom RP Desktop SkypeTM Skype for Business Google HangoutsTM FaceTime® Cisco Webex® GoToMeeting® Adobe® ConnectTM BlueJeans Zoom Vidyo® Fuze, WebRTC V-Cube |
| Физические характеристики |
| 6. | Конструктив корпуса | Моноблок с внешним источником питания |
| 7. | Вес | Не более 2 кг. |
| 8. | Параметры электропитания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| 9. | Энергопотребление | 5 В, 5 A, |
| 10. | Рабочая температура | 0° – 40°C |
| Характеристики основного микрофона |
| 11. | Тип микрофона | Поверхностный цифровой с поддержкой стерео режима, всенаправленный, трех сегментный |
| 12. | Радиус действия всенаправленного микрофона | Не менее 8,9 м, Не менее 360 град. |
| 13. | Количество сегментов в каждом микрофоне | Не менее трех |
| 14. | Количество микрофонов в комплекте поставки | Не менее одного |
| 15. | Дополнительные возможности | Наличие сенсорной панели для управлением громкости и аудио вызовом Поддержка не менее 1-го дополнительного микрофона |