Авто трекинг Aver PTC500

| № п.п | Параметры системы | Требование |
| --- | --- | --- |
| Требования к терминальному оборудованию ВКС |
| 1. | Камера должна быть предназначена для выполнения разнообразных видов задач Камера должна подключаться к порту ЛВС по интерфейсу Ethernet, SDI и HDMI Компоненты камеры должны иметь возможность обновления управляющего программного обеспечения в течении периода эксплуатации – не менее 1 год. |
| Состав комплекта терминала ВКС |
| 2. | Камера управляемая – не менее 1 шт. Комплект креплений камеры – не менее 1 шт. Комплект кабелей. |
| Характеристики |
| Поддержка сетей и протоколов |
| 3. | Сетевые стандарты | RTSP, ONVIF |
| 6. | Сетевой интерфейс | Не менее 1-го порта 10/100/1G |
| 7. | Поддержка видео протоколов | H.264 |
| 8. | Поддержка видео разрешений | HD1080p/60 HD1080p/50 HD1080p/30 HD720p/60 |
| 9. | Поддерживаемые форматы видео | 16:9 |
| 10. | Поддержка аудио стандартов | G.711 |
| Функциональные характеристики камеры |
| 11. | Наличие портов | HDMI – не менее 1; 3G-SDI — не менее 2; RS-232 (DIN6) — не менее 1 |
| 12. | Поддержка символов | Кириллица, латиница |
| 13. | Система управления | Через Web браузер ИК пульт управления, API интерфейс Управление с использованием iPad |
| 14. | Поворот по горизонтали | Не менее +/-175° |
| 15. | Наклон по вертикали | Не менее -30°(вниз) + 90°(вверх) |
| 16. | Скорость поворота по горизонтали | 0,1° ~ 160°/сек |
| 17. | Скорость наклона по вертикали | 0,1° ~ 160°/сек |
| Физические характеристики камеры |
| 18. | Конструктив корпуса | Моноблок с внешним источником питания |
| 19. | Вес | Не более 2 кг. |
| 20. | Параметры электропитания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| 21. | Энергопотребление | 12 В, 4 A |
| 22. | Рабочая температура | 0° – 40°C |
| Характеристики камеры |
| 23. | Разрешающая способность матрицы камеры | Не менее 1920x1080 CCD |
| 24. | Оптическое увеличение камеры | Не менее 30х |
| 25. | Цифровое увеличение камеры | Не менее 12х |
| 26. | Угол наклона: | не менее +90/-30 градусов |
| 27. | Угол панорамирования | Не менее +/- 175 градусов. |
| 28. | Количество камер в комплекте поставки | Не менее 1-й |
| 29. | Дополнительные возможности | Встроенная панорамная камера Обеспечение взаимодействия между двумя камерами Настройка зон отслеживание камеры, взаимодействие с алгоритмами непрерывного и точного слежения. Передача потокового видео через IP-сеть: двойной видеопоток (PTZ и панорамный вид) Наличие конструктива крепления камеры на стену или на систему отображения |