Терминальное оборудование

Aver VC320

| № п.п | Параметры системы | Требование |
| --- | --- | --- |
| Требования к терминальному оборудованию ВКС |
| 1. | Конференц камера должна быть предназначен для работы группы людей с удаленной стороной посредством видеоконференцсвязи в режиме вызова точка-точка или многоточечного вызова с использованием мультимедийного видеосервера Камера должна подключаться к Персональному компьютеру по USB Все компоненты должны быть произведены одним производителем и иметь общую сервисную поддержку производителя Компоненты камеры должны иметь возможность обновления управляющего программного обеспечения в течении периода эксплуатации – не менее 1 год. |
| Состав комплекта терминала ВКС |
| 2. | Камера – не менее 1 шт. Пульт для дистанционного управления — не менее 1 шт. Комплект кабелей. |
| Характеристики камеры |
| 8. | Поддержка видео разрешений | Не менее HD1080p /30 |
| 3. | Операционная система | Windows 7/8/8.1/10 Mac OS X 10.7 и более новые Google Chromebook 29.0.1547.70 Platform 4319.79.0 и более новые |
| 4. | Требование к оборудованию | 2.4GHz Intel ® Core 2 Duo 2GBRAM и более Свободное место для записи USB порт |
| 5. | Поддерживаемые приложения | Polycom RP Desktop SkypeTM Skype for Business Google HangoutsTM FaceTime® Cisco Webex® GoToMeeting® Adobe® ConnectTM BlueJeans Zoom Vidyo® Fuze, WebRTC V-Cube |
| 6. | Дополнительные аудио возможности | Шумоподавление Эхоподавление (AEC) |
| Функциональные характеристики кодека |
| 7. | Наличие видео входов | HDMI – не менее 1; |
| 8. | Наличие видео выходов | HDMI – не менее 1; |
| 9. | Наличие других интерфейсов | USB не менее 1 |
| 10. | Поддержка символов | Кириллица, латиница |
| 11. | Дополнительные возможности | Наличие пульта дистанционного управления |
| Физические характеристики кодека |
| 12. | Конструктив корпуса | Моноблок с внешним источником питания |
| 13. | Вес | Не более 1 кг. |
| 14. | Параметры электропитания | 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| 15. | Энергопотребление | 12 В, 2 A, |
| 16. | Рабочая температура | 0° – 40°C |
| 17. | Батарея для автономной работы | До 2-х часов в режиме видеоконференции или 8 часов в режиме аудиовызова |
| Характеристики камеры |
| 18. | Разрешающая способность матрицы камеры | Не менее 1920x1080p |
| 19. | Увеличение камеры | Не менее 5- x |
| 20. | Угол обзора | Не менее 110 градусов |
| 21. | Количество камер в комплекте поставки | Не менее 1-й |
| Характеристики основного микрофона |
| 22. | Тип микрофона | Встроенный полнодуплексный |
| 23. | Радиус действия микрофона | Не менее 3 м |